## Slide 1: PlmJobManagerV2 TCE -Dokumentation
Folie <number>
Erstellt von:
Josef Feuerstein
Erstellt von:
Josef Feuerstein

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Folie <number>
CheckIn geht nicht Seite: 3
TCE Status auf Objekte setzen Seite: 4
Berechtigungen auf den Volumes Seite: 5
Part Versionen suchen Seite: 6
fcc Seite: 7
Bypass Teamcenter site preferences Seite: 8
Liste (noch nicht in Verwendung) Seiten: 9-10

## Slide 3: CheckIn geht nicht
Bypass Regel anpassen (neu 5.5.2011)
Folie <number>
CheckIn nicht möglich obwohl DBA und Bypass Rechte IR 1722180
Abhilfe: Edit ACL -> Has Bypass(true) Regel

## Slide 4: TCE Status auf Objekte setzen
Folie <number>
Status setzen oder entfernen
Status setzen 1. Tce Prompt 2. release_man -u=infodba -p=infodba -g=dba -status=MyNewStatus -folder=ObjectsStatusSer
Status entfernen 1. Tce Prompt 2. release_man -u=infodba -p=infodba -g=dba -unrelease -status=MyNewStatus -folder=ObjectsStatusUnRelease
Anlegen eines Status
Folie mit Unterstützung von Alexander Anderko (KBA) erstellt.

## Slide 5: Berechtigungen auf den Volumes
Folie <number>
Dokumentation der erforderlichen Berechtigungen auf den Volumes:
1. alle Ordner und Files müssen dem imanFs-Dienst-User gehören (Besitzer)
Example: setowner -r MyDomainName\srv_imanfs %volumesdir%
Alternative: setfile.exe /REC /Owner=MyDomainName\srv_imanfs %volumesdir%\*.* ! Achtung Tool prüfen !! unbedingt ..\*.* angeben !!
2. alle Verzeichnisse müssen die berechtigungen: imanFs-Dienst-User RWXD Jeder:RX aufweisen
Example: igrant -r -clear -usepriv -dirsonly MyDomainName\srv_imanfs:RWXD Jeder:RX %volumesdir%
3. auf alle Files muss der imanFs-Dienst-User:R (Read) Access haben
Example: igrant -r -noprop -autoprotect -clear -usepriv -filesonly MyDomainName\srv_imanfs:R %volumesdir%
Quellen der Tools:
igrant --> http://soci.hu/svn/WebHosting/trunk/ntsec/
setowner --> geht nur für 1 file !! http://www.certification-mcse.com/download/
setfile.exe --> http://peter.verhas.com/progs/c/nt/setfile/
erhalten von KBA Herrn Dietmar Eberth am 19.04.2008
Notes: <number>
:_volumes
REM Berechtigungen für Volumes setzen
echo.
choice /C JN /N /T 30 /D N /M "Berechtigungen fuer Volumes setzen [J\N] "
if %errorlevel% NEQ 1 goto again
set volumesdir=f:\ugsshare\volumes\
if exist %logdir%\volumes*.* del /q %logdir%\volumes*.* >nul
setowner -r MyDomain\srv_imanfs %volumesdir% 1>>%logdir%\volumes1.log 2>>%logdir%\volumes1.err
igrant -r -clear -usepriv -dirsonly MyDomain\srv_imanfs:RWXD Jeder:RX %volumesdir% 1>>%logdir%\volumes2.log 2>>%logdir%\volumes2.err
igrant -r -noprop -autoprotect -clear -usepriv -filesonly MyDomain\srv_imanfs:R %volumesdir% 1>>%logdir%\volumes3.log 2>>%logdir%\volumes3.err
if /i "%WERK%" EQU "F" GOTO :novolft
set volumesdir=e:\volumes\
setowner -r MyDomain\srv_imanfs %volumesdir% 1>>%logdir%\volumes4.log 2>>%logdir%\volumes4.err
igrant -r -clear -usepriv -dirsonly MyDomain\srv_imanfs:RWXD Jeder:RX %volumesdir% 1>>%logdir%\volumes5.log 2>>%logdir%\volumes5.err
igrant -r -noprop -autoprotect -clear -usepriv -filesonly MyDomain\srv_imanfs:R %volumesdir% 1>>%logdir%\volumes6.log 2>>%logdir%\volumes6.err
:novolft
findstr errors %logdir%\volumes*.log
echo.
type %logdir%\volumes*.err
echo.
pause
goto again

## Slide 6: Part Versionen suchen
Folie <number>
Beschreibung wie am Einfachsten der Zugriff auf unterschiedliche Versionen von Partfiles zugegriffen werden kann
Umgebungsvariable setzen: (TCE neu starten)
WhereReferencePOMPref=1
Dataset auswählen und Verwendungsnachweis öffnen
1
2
3
4
Anker auswählen und Eigenschaften via R-Maus öffnen
5
Im Eigenschaften Dialog Objekte selektieren Kopieren
6
Abschließend diesen in einen Ordner kopieren
Folie am 12.11.09 mit Unterstützung von Alexander Anderko (KBA) erstellt.

## Slide 7: fcc
Folie <number>
fcc
FCC purgen wenn erforderlich
rem fcc purgen ....
rem call %fms_home%\bin\fccstat.exe –purge
oder FCC limitieren mit:
FCC-Einstellungen:
Lokale Einstellungen à Kommentare entfernen à Override = false

## Slide 8: Bypass Teamcenter site preferences
Folie <number>
How to bypass Teamcenter site preferences, e.g. for loading customizations:
1. Set the following environment variables
SET TC_PREFERENCES_OVERRIDE_FROM_FILE=TRUE
SET TC_PREFERENCES_OVERLAY_FILE=<<path>>\PREF_BYPASS.xml
2. Create the preference overlay file <<path>>\PREF_BYPASS.xml
Ex. Which overrides the customizations to load:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<preferences>
<category name="General">
<category_description>Teamcenter Preferences</category_description>
<preference name="TC_customization_libraries" type="String" array="true" disabled="false">
<preference_description>Test</preference_description>
<context name="Teamcenter">
<value></value>
</context>
</preference>
</category>
</preferences>
Note that you can add whatever site preference in this file as needed.
The format etc. can be taken from Teamcenter by exporting preferences,
either using the Rich Client (Edit à Options…) or by using the preferences_manager
command line utility.
From: Viersen, Jouke <jouke.viersen@siemens.com>
Date: 9 Nov 2010

## Slide 9: Nx Standard Template importieren
Folie <number>
New 31.10.2011
Start TC Shell
CD %UGII_BASE_DIR%\templates\sample
tcin_template_setup -u=infodba -p=infodba wichtig tcin_template_setup ohne angabe von „.bat“ anstarten
Beispiel: CD „D:\ugs\nx75\UGII\templates\sample“ tcin_template_setup -u=infodba -p=infodba

## Slide 10: Liste (noch nicht in Verwendung)
Folie <number>
Weiter Info Liste …
Nr | Parameter: | Beschreibung: | Beispiel

## Slide 11: Notizen
Folie <number>