## Slide 1: Titel
Erstellt von: Josef Feuerstein
CheckBox mit dem PLMJobManager Konzept
Notes: Diese Dokument Veröffentlichen nach:
"V:\JobManager\ProgEntw\Ver02\JobManagerV2\90-DATA\CustomerNameShort_SettingsGlobal\10-JobScripts\CheckBox\Documentation.Application\CheckBox_Dokumentation_Application_01Konzept_JFES.pdf"

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Einleitung – Beschreibung der Ausgangssituation Folien: 3 - 4 Die Funktionen der CheckBox Folie: 5 Konzept und Vorgehensweise Folie: 6 Daten Extraktion Folien: 7 - 12 Daten Analyse Folien: 13 - 14 CheckBox Zusammenfassung Folien: 15 - 16 Die beteiligten Unternehmen: Stand 11/2012 Folie: 17 Die Funktionen der CheckBox: Generierung der Pre-/Post-Daten Folie: 18 Die Funktionen der CheckBox: „Überprüfung des 3D-Modells“ Folie: 19 Die Funktionen der Check-Box: „Überprüfung von Baugruppen“ Folie: 20 Die Funktionen der Check-Box: Überprüfung der Zeichnungen Folie: 21

## Slide 3: Einleitung – Beschreibung der Ausgangssituation
Jeder Kunde der einen NX Versionswechsel plant stellt sich die folgenden Fragen:
  Verändern sich „meine Daten“ durch die Konvertierung auf die neue Version?
  Können alle „meine Daten“ weiterhin geöffnet, bearbeitet und gespeichert werden?
  Sind „meine Daten“ mit der neuen Version in gleicher Weise handhabbar wie in der aktuellen produktiven Version?
Diese Fragen können nur beantwortet werden wenn die „eigenen Daten“ mit geeigneten Mitteln überprüft werden!
Eine manuelle Überprüfung ist sehr umfangreich und erfordert einen immensen Zeitaufwand. Zudem sind die Prüfungen nur dann erfolgreich wenn solche manuellen Prüfungen systematisch vorgenommen werden.
Der immense Zeitaufwand für manuelle Prüfungen führt in der Praxis dazu, dass dieser Teil der Umstellung meist nur oberflächlich behandelt wird.
Um diese Fragen zu beantworten wurde in Zusammenarbeit mit den Unternehmen BSH, KBA, MTU, Renk, ASML, und S-PLM die Software CheckBox entwickelt. Die Software CheckBox wird im zusammenspiel mit dem PLMJobManager in diesem Vortrag vorgestellt.
Notes: Am Schluss wird dann häufig nach dem Prinzip gehandelt „Augen zu und durch“

## Slide 4: Einleitung – Beschreibung der Ausgangssituation
Das Ziel:
Entwicklung eines Tools mittels dessen die folgende Frage beantwortet werden kann:
Entsprechen die Daten der neuen Version gleich den Daten in der alten Version?
Die folgenden Folien zeigen das Konzept wie mit Hilfe der CheckBox und des PLMJobManagers die Daten auf sichere Weise automatisiert überprüft werden können.
Notes: Am Schluss wird dann häufig nach dem Prinzip gehandelt „Augen zu und durch“

## Slide 5: Die Funktionen der CheckBox
Allgemeine Anforderungen an die CheckBox Programme:
Mit Hilfe von Commandline-Programmen (Batch-fähig!) werden die Pre-/Post-Daten generiert. Hierbei werden die Programmierschnittstellen (APIs) von NX und/oder Tc verwendet (UG-Open und/oder ITK/ SQL).
Die Commandline-Prozeduren sollten ähnlich wie beispielsweise die Programme „ugToPv.exe“ oder „ugmanager_refile_program.exe“ gestaltet sein.
Weiterhin sollten die Commandline-Prozeduren idealerweise unter dem „alten System“ (z.B. NX2) als auch unter dem „neuen System“ (z.B. NX6) lauffähig sein.
In der aktuellen Phase werden von den NX-Elementen
  Part Header Daten (Attribute Ausdrücke)
  3D-Modell
  Baugruppen
  Zeichnungen
Pre-/Post-Daten generiert und überprüft.

## Slide 6: Konzept und Vorgehensweise
Daten Extrahieren und Analysieren

## Slide 7: Daten Extraktion
Beispiel – Ablauf der Extraktion und Analyse der NX Daten
JobManager
JobManager
JobClient - 1
TC-DB
Step 1: Extraction of NX3 Data
Result: Extracted NX3 Data
JobClient - 2
TC-DB
Step 2: Extraction NX7.5 Data
Result: Extracted NX7.5 Data
NX3
NX7.5
JobManager
JobClient - 3
Result: NX3-7.5 Analyze Data
Tools+
Step 3: Generate Analyze Data
CheckBox
CheckBox
CheckBox
Notes: 7

## Slide 8: Daten Extraktion
Compare  Having Differences?
Create extended Data:
DifReport.txt
Dif.tif
Merge.tif
MergeCgm.prt
Result is an Error:
In this case it is required to Check what is the reason for this differences
YES
NO
NX7.5.xml
Result Is OK
NX3.xml
Notes: 8

## Slide 9: Daten Extraktion
9
Job Data:
ModelData:
Component:
Notes: 9

## Slide 10: Daten Extraktion
10
DifReport.txt
Notes: 10

## Slide 11: Daten Extraktion
Dif.tif
Merge.tif
CheckBox extracts CGM files from specifications. These CGM files are used to create output data.
NX7.5.cgm
From this file we extract the PPM value which shows if drawings have differences.
Merge.tif can be used to see differences between drawings.
NX3.cgm
This method was developed by Thomas Körner from B/S/H.
Notes: 11

## Slide 12: Daten Extraktion
Zusammenfassung der Daten:
Die so entstandenen Daten werden zu einem Gesamt Ergebnis im PLMJobManager zusammengeführt. Jedes Ergebnis eines Objektes (Part‘s) wird mit seinen Teilergebnissen beschrieben.
PH = Part Header (from XML)
MD = Model Data (from XML)
AS = Assembly Data (from XML)
DR = Drawing Data (from XML)
EN = Entity Data Dim/Text (from XML)
PPM = Dif.tif (from Drawing compare)
  Ist der Result Code = 0 so sind keine Abweichungen ermittelt worden Beispiel: [PH:OK] [MD:OK] [AS:OK] [DR:OK] [EN:OK] [PPM:OK]
  Ist der Result Code > 0 so sind Abweichungen ermittelt worden  hier muss eine Prüfung stattfinden Beispiel: [PH:OK] [MD:ERR:Lay;Refs;AS.Comp;DR.View] [AS:OK] [DR:OK] [EN:OK] [PPM:3078]
1
1
2
2
3
4
5
6
3
4
5
6
1
2
6
3
4
5
Notes: 12

## Slide 13: Daten Analyse
Beispiel – Ablauf der Extraktion und Analyse der NX Daten
JobManager
Ergebnis: Analyse Daten werden in der JobServer Db festgehalten
Step 4: Analyse Daten auswerten
JobServer DB
Ergebnis: Analyse Daten im JobManager
Auswerten der
- XML
Notes: 13

## Slide 14: Daten Analyse
Über die Oberfläche des JobManagers können die Ergebnisse aufgelistet und eingesehen werden.
Über J.Link können die entstanden Daten schnell eingesehen werden
Ein Excel Export ermöglicht das ausleiten von Excel Listen zu weitern Analysen

## Slide 15: CheckBox Zusammenfassung
Durch die CheckBox werden folgende Daten geprüft:
NX Part Header Daten
NX Part 3D Modell Daten
NX Part Baugruppendaten
NX Part Zeichnungsdaten
NX Performance Daten
Durch die CheckBox werden folgende Daten für Analysen automatisch generiert
Auswertungen des Dif‘s der XML Daten
Tif Differenz Bild erstellt aus den exportierten .Cgm Files
Prt File mit zusammengefügten aus den exportierten .Cgm Files
Auswerten der Ergebnisse über die Oberfläche des JobServers
+

## Slide 16: CheckBox Zusammenfassung
Somit ist das anfangs genannte Ziel erreicht!
Mittels der CheckBox lässt sich eindeutig verifizieren ob die Daten der neuen Version gleich den Daten in der alten Version entsprechen.
Notes: Ich bin sehr optimistisch das unser Ziel:
Versionsumstellungen im Hinblick auf die Sicherung der Qualität der „eigenen Daten“ und die Qualität der „Software Komponenten“ durch das CheckBox Konzept Optimiert wird.

## Slide 17: Die beteiligten Unternehmen: Stand 11/2012
An dieser Stelle möchte ich mich bei den beteiligten Unternehmen BSH -- MTU -- KBA – RENK - ASML -- SPLM für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Besonderen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit möchte ich richten an: Herrn Bernd Schieber (SPLM) bei der Software Entwicklung Herrn Thomas Körner (BSH) für den Input bei der Auswertung der CGM Files
Herr Karl Bertram Herr Thomas Körner Mr. Krzysztof Duszkiewicz
Herr Reinhard Reim
Herr Michael Conrad Herr Norbert Zimmert
Herr Dr. Christian Fedrowitz Herr Martino Rigotti
Herr Bernd Schieber
Herr Ulrich Lange Herr Helmut Wirth
Mr, Maarten Romers
Herr Josef Feuerstein
Herr Peter Angenendt Herr Michael Scheltens
New 08.2012
Herr Reinhard Milz
New 08.2012
Herr Ralf Wendschlag

## Slide 18: Die Funktionen der CheckBox: Generierung der Pre-/Post-Daten
Allgemeine Anforderungen an die CheckBox Programme:
Mit Hilfe von Commandline-Programmen (Batch-fähig!) werden die Pre-/Post-Daten generiert. Hierbei werden die Programmierschnittstellen (APIs) von NX und/oder TcEng verwendet (UG-Open und/oder ITK).
Die Commandline-Prozeduren sollten ähnlich wie beispielsweise die Programme „ugToPv.exe“ oder „ugmanager_refile_program.exe“ gestaltet sein.
Weiterhin sollten die Commandline-Prozeduren idealerweise unter dem „alten System“ (z.B. NX2) als auch unter dem „neuen System“ (z.B. NX6) lauffähig sein.
In der aktuellen Phase werden von den NX-Elementen
  3D-Modell,
  Baugruppen und
  Zeichnungen
Pre-/Post-Daten generiert und überprüft.
In einer folgenden Phase soll auch möglich sein Überprüfung von Pre-/Post-Daten aus dem
  CAM-Daten
  TcEng-Daten
zu prüfen.

## Slide 19: Die Funktionen der CheckBox: „Überprüfung des 3D-Modells“
Je ReferenzSet (RefSet) des 3D-Modells sollen die folgenden Parameter ausgegeben werden:
  Volumen (addiert)
  Oberfläche
  Schwerpunkt
  Trägheitsmoment
  Verallgemeinertes Trägheitsmoment (gleiche Gewichtung der Features)  prüfen!!
  Anzahl der 3D-Volumenkörper
  Anzahl der 3D-Features  Unterscheiden nach Stati (inaktiv, out of date, unterdrückt, etc.)
  Anzahl der 2D-Objekte (Drahtgeometrie)
  Anzahl der Objekte je Layer
  Ausgabe der Liste mit Expressions- /Ausdrücke
  Update All Feature (Option)
Beschreibung der Commandline Parameter
Programmname: : NxCheckBox.exe
Parameter: -u=TceUser –p=TceUserPassword -Action=ModelGetData
-log=LogFileName.txt (enthält Debug- und Konsolen-Ausgaben des Programms)
-part=PartCliName (Cli-Name des 3D-Modells)
-partList=MyPartsList.txt (Dateiname der Datei die die Partlisten im Cli-Format enthält)
-AnalyseDatFile=MyAnalyseOutFile.txt (in diese Datei werden die Ergebnisdaten im CSV-Format geschrieben) Aufbau: PartCliName;Vaue1;Value2;…ValueN
-partListMapAnalyseDatFile in dieser Datei steht wie die AnalyseDatFiles für die in der AnalyseDatFile angegeben CliNamen heißen Aufbau: @DB/MyPartCliName4711/A;C:\Temp\MyPartCliName4711_A_Model.txt @DB/MyPartCliName4712/B;C:\Temp\MyPartCliName4712_B_Model.txt

## Slide 20: Die Funktionen der Check-Box: „Überprüfung von Baugruppen“
Je Baugruppe sollen bzgl. der Komponenten die folgenden Parameter, geordnet nach Levels, ausgegeben werden:
  Transformationsmatrix
  Callouts
  etc.
Beschreibung der Commandline Parameter:
Programmname : NxCheckBox.exe
Parameter -u=TceUser –p=TceUserPassword -Action=AssemblyGetData
-log=LogFileName.txt enthält Debug und Konsolen ausgaben des Programms
-part=PartCliName Cli Name des 3D Modells
-partList=MyPartsList.txt Dateiname der Datei die die Partlisten im CliFormat enthält
-AnalyseDatFile=MyAnalyseOutFile.txt in diese Datei werden die Ergebnisdaten im csv Format geschrieben Aufbau: Handle;ITEM_ID;ITEM_REV;CALLOUT;X;Y;Z;XACHSE[1];XACHSE[2];…;ZACHSE[3] -partListMapAnalyseDatFile in dieser Datei steht wie die AnalyseDatFiles für die in der AnalyseDatFile angegeben CliNamen heißen Aufbau: @DB/MyPartCliName4711/A;C:\Temp\MyPartCliName4711_A_Model.txt @DB/MyPartCliName4712/B;C:\Temp\MyPartCliName4712_B_Model.txt -StruktureSync=Yes/No mit StruktureSync=Yes wird eine Strukturaktualisierung vor dem ermitteln der Daten erzwungen.
-Levels=1 Anzahl der zu betrachtenden Ebenen 1=bis zur 1.ten Ebene .. 2=bis zur 2.ten Ebene
All=bis zur tiefsten Ebene
Ausgabe folgender Zusätzlicher Daten:
-Anzahl der WaveLinks nach Status -Anzahl der Matings nach Type
-Anzahl der Arrangements -Anzahl der Unterdrückten Komponenten
-Anzahl der Unterdrückten nach Expression -Konsistenz zwischen Tce BOM und NX vergleichen
Hinweis: Es soll noch geprüft werden wie die Komponenten Daten über alle Leves abgelegt werden können um diese sinnvoll via  Pre  Post vergleich zu können

## Slide 21: Die Funktionen der Check-Box: Überprüfung der Zeichnungen
Je Zeichnung sollen folgende Dokumente ausgegeben werden:
  CGM-Datei
  HPGL-Datei
Beschreibung der Commandline Parameter:
Programmname : NxCheckBox.exe
Parameter -u=TceUser –p=TceUserPassword -Action=SpecGetData
-log=LogFileName.txt (enthält Debug und Konsolen ausgaben des Programms) -part=PartCliName (Cli Name des 3D Modells)
-AnalyseDatFile=MyAnalyseOutFile.txt (in diese Datei werden die Ergebnisdaten im csv Format geschrieben) Aufbau: Handle;ITEM_ID;ITEM_REV;CALLOUT;X;Y;Z;XACHSE[1];XACHSE[2];…;ZACHSE[3] -partListAndMapAnalyseDatFile in dieser Datei steht die zu verarbeitenden Objekte sowie die Namen der AnalyseDatFile angegeben CliNamen heißen Aufbau: @DB/4711/A/specification/Z1;C:\Temp\MyPartCliName4711_A_Model.txt @DB/4711/A/specification/Z1;C:\Temp\MyPartCliName4711_A_Model.txt -StruktureSync=Yes/No mit StruktureSync=Yes wird eine Strukturaktualisierung vor dem ermitteln der Daten erzwungen.
-UpdateAllViews Die Ansichten der Blätter sollen vor der Datenanalyse
aktualisiert werden. -Sheet=Blatt1;Blatt2 Namensliste der zu verarbeitenden Blätter _ALL_= alle Blätter
-ExtractCGM_toDir=C:\Temp\My4711 Gibt den Pfad an in den die CGM Dateien abgelegt werden sollen. Die Namen der CGM Dateien sollen nach zusammengesetzt werden aus: Extract CGM_toDir\PartName_PartRev_SheetName.cgm Ausgabe folgender Zusätzlicher Daten:
- Anzahl Views - Views mit Namen Origin Extents Scale … - Anzahl der Retained Objects - Anzahl Masse GDNT Notes Patternlist (Name Einfügepunkt X Y Scale) - Liste der Bemaßungsobjekte
Vergleich der CGM‘s/Hpgl‘s via Automatisierung wird angestrebt: Hinweise siehe OpenSource http://imagemagick.org/ D:\ugs\ugnx5\ugssamples\compare_drawings

## Slide 22: # Die Funktionen der Check-Box: „Speichern/Speichern unter“ (neu 22.3.2011)
Die CheckBox Software soll die die Möglichkeit haben ein Speichern bzw. ein Speichern unter durchführen zu können. Die Funktion soll als Abschluss Aktion durchgeführt werden.
Im XML Datenfile soll festgehalten werden:
  Wurde die Operation erfolgreich abgeschlossen
  wie lange diese gebraucht hat.
Beschreibung der Commandline Parameter:
Programmname : NxCheckBox.exe
Parameter -saveWorkpart führt ein speichern des geladenen Workparts durch (gleich wie speichern aktives Teil)
-saveWorkpartAs=Item\Rev führt ein speichern des Workparts auf ein neues Part durch Diese Funktion kann nur in Kombination mit dem Schalter -part=@DB/Item/Rev angewendet werden.
Offener Punkt:
Soll –saveWorkpartAs nur auf Master Parts angewendet werden?
Soll –saveWorkpartAs auch NonMaster Parts erzeugen können?
Weitere Randbedingungen die es beim speichern der Parts zu berücksichtigen sind bitte absprechen.
Vorschlag zu den Ausgabe der Daten:
<SaveData>
<ResultCode>0</ResultCod> !!  0 = Ok keine Fehler  1 Error Speichern konnte nicht durchgeführt werden
<ResultMessage>save succes</ResultMessage> !! Freie Text Meldung die sich aus dem Save Process ergibt Hinweis dieses Feld nur erstellen wenn techn. sinnvoll
<StartDateTime>2011-03-17 19:25.03</StartDateTime>
<EndDateTime>2011-03-17 19:27.21</EndDateTime>
</ SaveData>
Neu 22.3.2011