## Slide 1: Deckblatt
Creator: von : Josef Feuerstein : Josef.Feuerstein@addPLM.com
PLMJobManager Dokumentation: JT Generierung
Notes: <number>

## Slide 2: Was ist ein JT File
Auszug aus dem CAD-Lexikon
Begriff Jupiter Tesselation ErläuterungJT (= Jupiter Tesselation) ist eine Technologie zur Erzeugung von Visualisierungsmodellen in einem kompakten, aber inhaltsreichem Datenformat. Bei dem Format DirectModel- bekannt unter dem Namen JT- handelt es ich um einen Quasistandard in der Automobil- und Luftfahrtindustrie für die Visualisierung von 3D- Geometrien, sowie deren Analyse und Optimierung. JT kann über einen Translationsprozess aus vielen CAD-Systemen generiert werden. Das Datenmodell unterstützt unterschiedliche Repräsentationen der CAD-Geometrie: von einfachen Dreiecksflächen bis hin zur filigranen Brep-Geometrie. Auch Struktur- und Metadaten werden von JT unterstützt. IT-Open (www.jtopen.com) ist eine Interessensgemeinschaft von Endanwendern, Software-Herstellern, akademischen Partnern und unterstützenden Organisationen zur Förderung der JT-Technologie.
Notes: <number>
Viele weltweit führende Hersteller
sind dem so genannten
JT-Open-Konsortium beigetreten,
das das Ziel verfolgt, JT zum
globalen Standard für 3D-Technologie
zu machen. Der Grund:
JT (Jupiter Tesselation) ist ein offener
Standard. Das heißt, dass
Hersteller Technologien verschiedener
Anbieter nutzen und
alle untereinander kommunizieren
können. Dies bedeutet aber
auch, dass es beim Einsatz unterschiedlicher
Softwareversionen
des gleichen Anbieters keine
Probleme gibt.
Gleichzeitig gilt es, in den
Firmen die Kommunikation
und Zusammenarbeit zu verbessern,
um überall auf der
Welt mit gültigen Daten zu arbeiten
und Vorgänge transparent
zu gestalten. Dadurch sind
sie stärker vor Fehlern gefeit, da
alle Mitarbeiter auf dem gleichen
Stand sind, so dass keine
alten Daten in der Produktion
vorliegen. Gewährleisten lässt
sich dies durch ein einheitliches,
leistungsstarkes Produktdatenmanagementsystem.

## Slide 3: Wie werden JT Files verwendet
Quelle: JT_NXCAD25_WilliSeeg_RobertBosch.pdf

## Slide 4: Welche Methoden gibt es JT Files zu erzeugen
NX
Werkzeuge:
UGtoPV.exe in Verbindung mit Scripten und der Steuerung der erforderlichen Parameter
Ziel:
TC
File System
Können beim Speichern der NX Parts erzeugt werden
Erstellung über: Datei  Exportieren  JT..
Erstellung mit Hilfe des Parameters: -save_outside_iman
Erstellung durch nicht-verwenden des Parameters: -save_outside_iman

## Slide 5: Beispiel JT File erzeugung aus NX heraus
JT in TCE erzeugen lassen: Datei  Optionen  Speicheroptionen
Ergebniss:
JT File in TCE
Hinweis:
Welche Objekte in den JT File übertragen werden ist abhänig von den Voreinstellungen für Refsets und Layer. Und der Objekt Eigenschaften für Layer und Refsets

## Slide 6: Die Einstellungen um JT Files beim Arbeiten mit NX zu speichern
Sollen im Unternehmen beim speichern der NX Parst auch die JT Files gespeicher werden So können diese über die Anwenderstandards voreingestellt werden Baugruppem  Standortstandard  Teamcenter Visualization Daten speichern
Die hier folgenden Einstellungen müssen ebenfalls für das Unternhmen eingestellt werden
Weiter konfigurationen sind über die tessUG.config einstellbar.
Notes: <number>
Model reference sets
You can specify a model reference set in the NX customer defaults file that defines what the actual model geometry is, versus reference or construction geometry (this is applicable to the entire installation). By doing this, reference and construction geometry is excluded from the model reference set and does not get translated into JT files.
For example, the default setting for the model reference set is "part." When a part is translated, a single file is generated for the part. If the part being translated has a model reference set, only the translatable geometry (solids, sheets, disassociated facets, curves, or points) in the model reference set is translated.
If the part does not have a model reference set defined, the solids, sheets, and disassociated facets in the part are translated, but not the curves and points.
If no translatable geometry is found in a part being translated, no JT file is produced.
Additional model reference sets
You can translate parts into multiple, separate JT files. This is useful when you have multiple models in a single part file, for example, when you have left and right hand parts in the same part file. To do this, use the Assemblies_AdditionalModelRefSets setting in the NX customer defaults file.
If a reference set is not mentioned as the Assemblies_ModelReferenceSet or one of the Assemblies_AdditionalModelRefSets, then a JT file is not produced for that reference set and is not included in the assembly produced by ugtopv.

## Slide 7: Welche Einstellungen wirken zusammen
Anwenderstandards
tessUG.config
Ugtopv.exe Optionsparameter
"%UGII_BASE_DIR%\PVTRANS\ugtopv.exe"
set UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE=%UGII_SITE_DIR%\tessUG.config
set UGII_LOAD_OPTIONS=%UGII_SITE_DIR%\load_options.def
load_options.def
set UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=%UGII_SITE_DIR%\startup\Nx4_site.dpv
Wird ein Einzelteil ausgegeben?
Wird eine Baugruppe ausgegeben?

## Slide 8: Arbeiten mit ugtopv und Scripten
Script Shema:
TcPrompt durchlaufen
Setzen der Umgebung
Setzen der Parameter
Start des Programmes
Hinweis: Es folgen Beispiele wie JT Daten mit Hilfe von Scripten erzeugt werden können

## Slide 9: Beispiel 1 Export Einzelteil in ein Verzeichniss

## Slide 10: Beispiel 2 Export Einzelteile in ein Verzeichniss als Input wird eine Datei angegeben

## Slide 11: Beispiel 3 Enzelteile im Teamcenter aktualiesieren

## Slide 12: Beispiel 4 Export Baugruppe Monolitish in ein Verzeichniss

## Slide 13: Beispiel 5 Export Baugruppe mit allen Teilen in ein Unterverzeichniss

## Slide 14: Beispiel 6 Baugruppe Monolitish für TCE erzeugen

## Slide 15: Get Help
NX JT Online Dokumentation
D:\ugs\ugnx5\UGDOC\html_files\ugtojt\index.html
Internet Verweise
http://www.jt2go.com/downloads/
http://www.jtopen.com ist eine Interessensgemeinschaft von Endanwendern, Hoftware-Herstellern, akademischen Partnern und unterstützenden Organisationen zur Förderung der JT-Technologie.